Toruń dnia 20.01.2022 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Zamawiający

Zamawiający:			Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:	ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:					956-18-05-065

Nr REGON:			870485050

Tel.					56 653 81 10

Adres internetowy:		www.ttbs.pl

e-mail:					ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Nabór ofert o wartości poniżej 130 000,00 ZŁ

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

3. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia

3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm).

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji domofonowej na cyfrową w 4 budynkach mieszkalnych,

w 16 klatkach schodowych, w 132 lokalach mieszkalnych w Lubiczu Dolnym zgodnie

z załącznikiem nr 3.

Dane techniczne urządzenia:

4.1. Centrala cyfrowa typu CC-2000

4.2. Panel rozmowny PC-2000

4.3. model elektroniki centrali cyfrowej CC-2000 (kolor czarny)

4.4. ramka z daszkiem przeciwdeszczowym

4.5. obsługa do 132 lokali (unifonów)

4.6. instalacja dwu-żyłowa z możliwością budowy złożonych systemów wielowejściowych

4.7. unifon skonfigurowany z systemem CC-2000  (kolor biały)

W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi:

4.8.przeinstalowanie instalacji z systemu analogowego na cyfrowy bez wymiany przewodów, zarobienie 
i podłączenie kabli (przedłużenie odcinków kabli).

4.9. demontaż starej kasety domofonu i montaż nowej

4.10. doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsca po starej kasecie z uwzględnieniem dotychczasowego sposobu wykończenia ściany

4.11. demontaż starych analogowych,  montaż nowych cyfrowych aparatów w mieszkaniach z kodowaniem i przekazanie wykazu kodów lokatorów Administracji TTBS

4.12. sprawdzenie działania aparatów domofonu z kodem wejściowym dla każdego mieszkania

4.13. demontaż elektroniki domofonu analogowego i montaż puszki i zasilacza domofonu cyfrowego (w tym samym miejscu), wraz z jej opisem

4.14. wykonanie pomiarów prądem stałym kabli

4.15. utylizacja materiałów z rozbiórki

4.16. w okresie gwarancji możliwość zmiany kodu administratora

4.17. po okresie gwarancji przekazanie kodu konserwatora

Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP. Dostawa materiałów i sprzętu leży w całości po stronie Wykonawcy

Wymagane przez Zamawiającego warunki wykonania przedmiotu zamówienia, prawa i obowiązki stron umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Termin realizacji zamówienia

Zakres prac objętych zamówieniem należy zakończyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SWZ działalności.

6.1.2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.1.3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 20 000,00 zł.

6.1.4. Złożą ofertę zgodną z warunkami SWZ.

6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. do 6.1.4.

Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących dokumentów.

6.2.1. Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik

do SWZ.

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

6.2.3. Kopii Polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem zapłaty.

6.2.4. Parafowanego projektu umowy.

7. Opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.

7.2. Oferta została złożona w terminie określonym w niniejszej SWZ.

7.3. Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty wymagane przez SWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Sposób przygotowania oferty

Oferty należy złożyć o opakowaniu opisanym następująco:

Toruńskie TBS Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nabór ofert

„Wymiana instalacji domofonowej w zasobach TTBS”

Nazwa i adres składającego ofertę

9.1. Wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

9.2. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

9.3. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 31.01.2022r. godz. 900

10.2. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

11.1. Cenę oferty stanowi suma wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

11.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich (cyfrowo i słownie)

z wyodrębnieniem podatku VAT – zgodnie z Formularzem ofertowym.

11.3. Cena podana w Formularzu ofertowym winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Ocena ofert.

12.1. Złożone oferty Zamawiający będzie rozpatrywał przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena oferty  = 100%

12.2.  Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny oferty zostanie

zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej ofert z najtańszą spośród

oferentów, których oferty zostały uznane za ważne i spełniają warunki określone w SWZ.

Jako cenę oferty przyjmuje się Razem wartość brutto podaną w Formularzu ofertowym.

(Cena oferty najtańszej: Cena oferty badanej) x 100pkt

12.3.  Wykonawca który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki

określone w SWZ zostanie wybrany do realizacji usługi.

12.4.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi składających

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres firmy której ofertę

wybrano.

12.5.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy i adresu firmy

którą wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ttbs.pl niezwłocznie po dokonaniu

tego wyboru.

13. Istotne informacje o warunkach podpisania umowy.

13.1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.

13.3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym

pismem.

13.4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

13.5. W przypadku nienależytego wykonania usługi lub powstania szkody z winy Wykonawcy,

zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego

wykonania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Załączniki

- Formularz ofertowy.

- Wzór umowy.

- Zestawienie adresów budynków mieszkalnych.